| № п/п | Наименование работ | Перечень работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Санитарное содержание |
| 1 | Летняя уборка | -Подметание твердых покрытий земельного участка; -Уборка газонов; -Очистка урн; | - 4 раза в месяц; - 4 раза в месяц; - 4 раза в месяц; |
| 2 | Зимняя уборка | Ручная уборка: -Подметание свежевыпавшего снега; -Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя выше 2 см; -Подсыпка территории песком; -Очистка территории от наледи и льда; Механизированная уборка: -Очистка участков территории от снега и наледи; -Сдвигание свыжевыпавшего снега в дни сильных снегопадов; | -4 раза в месяц; - 5 раз в месяц; -7 раз месяц; -4 раза в месяц; -2 раза в месяц; -2 раза в месяц; |
| 3 | Уборка помещений общего пользования | - Влажное подметание лестничных маршей и площадок этажей, коридоров; - Мытье лестничных маршей и площадок, тамбуров, коридоров; - Уборка кабины лифта; -Удаление мусора из мусороприемных камер -Уборка мусороприемных камер -Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода -Дезинфекция мусоросборников | -8 раза в месяц -2 раза в месяц -22 раза в месяц -26 раз в месяц -4 раза в месяц -1 раз в месяц - 1 раз в месяц |
| 4 | Общие мероприятия | -Проверка соблюдения правил пожарной безопасности; | -2 раза в год; |
|  | I. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации. |
| 1 | Общие мероприятия | -Проведение общих плановых технических осмотров; -Проведение частичных плановых технических осмотров по отдельным элементам МКД; -Проведение внеочередных осмотров по отдельным элементам и помещениям МКД после аварий, неисправностей инженерного оборудования, деформаций конструкций, стихийных бедствий; | -Весна/осень; -Согласно плану в течение года; -По мере необход; |  |
|  |  | -Завоз песка для подсыпки тротуаров; -Очистка подвальных и чердачных помещений; | -В летний период; -Весна/осень; |
| 2 | Санитарное содержание и уборка МОП | -Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, пешеходных дорожек, ограждений газонов; -Мероприятия по предотвращению падения снега с крыш и образованию наледи; | -В летний период; -Весна; |
| 3 | Строительные конструкции и их элементы | -Очистка кровли от мусора, грязи и листьев; -Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях здания; -Укрепление дверных и оконных блоков МОП, чердаков и подвалов; -Проверка, ремонт и утепление выходов на кровли и крыши и входов в подвалы; -Создание необходимого запаса материалов | -Весна; -Весна/осень; -Осень; -Осень; - В течение года |
|  |  | -Ремонт отдельных участков стыков и швов наружных стен; -Ремонт отдельных участков кровель и примыканий; -Ремонт крылец; -Ремонт покрытий козырьков; -Заделка швов и трещин; -Ремонт отмосток; | -В летний период; -В летний период; -В летний период; -В летний период; -В летний период; -В летний период; |
| 6 | Инженерное оборудова-ние | Система отопления МКД: -Проверка и регулировка вентилей, кранов и задвижек в подвалах, чердаках и других помещениях МКД; -Ремонт, регулирование и наладка системы отопления МКД (стояки, подвальная и чердачная разводки); -Восстановление или замена теплоизоляции трубопроводов; -Промывка и опрессовка системы отопления; -Консервация системы отопления; -Создание необходимого запаса материалов Система горячего и холодного водоснабжения МКД: -Промывка трубопроводов; -Проверка, регулировка, замена запорной арматуры; -Замена участков трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры и другого оборудования (регуляторы, насосы и т.д.); -Восстановление или замена теплоизоляции трубопроводов; -Создание необходимого запаса материалов Система водоотведения МКД: -Проверка исправности канализационных вытяжек; -Проверка и ремонт труб внутреннего и наружного водостока; -Прочистка и промывка канализационных лежаков и выпусков; -Замена отдельных участков трубопроводов и выпусков; -Создание необходимого запаса материалов Электрооборудование: -Проверка и ремонт шкафов вводно-распределительных устройств МКД, этажных щитков и шкафов; -Проверка, ремонт и замена аппаратуры защиты и контроля помещений общего пользования; -Замена элементов системы внутридомового оборудования (лампы, розетки, выключатели, реле, автоматы и т.д.) -Проверка коммунальных узлов учета электроэнергии -Устранение неисправностей и замена участков электропроводки; -Создание необходимого запаса материалов Система вентиляции: -Проверка наличия тяги и прочистка вентиляционных каналов; -Наладка и регулировка системы вентиляции МКД; -Замена отдельных элементов системы вентиляции (ремни, подшипники и т.д -Создание необходимого запаса материалов Мусоропровод: -Проверка и ремонт ствола мусоропровода; -Проверка и ремонт загрузочных клапанов; -Проверка и ремонт оборудования мусорокамер; -Замена и ремонт участка ствола, контейнеров-мусоросборников. | -В летний период; -В летний период; -В летний период; -В летний период; -В летний период; -В летний период; -В летний период; -В летний период; -В летний период; -В летний период; -В летний период; -В летний период; -В летний период; -В летний период; -В летний период; -В летний период; -В летний период; -В летний период; -В летний период; -В летний период -В летний период; -В летний период -В летний период -В летний период; -В летний период; -В летний период; -В летний период; -В летний период; -В летний период; -В летний период; |
|  | II. Строительные конструкции и их элементы. |
| 1 | Общие мероприятия | -Устранение неисправностей стен, фасадов, локальный ремонт кровли и стыков, оконных и дверных заполнений, ремонт кровельных зонтов, козырьков и кровель; -Ремонт (замена) оконных рам, дверных полотен и коробок; -Замена битых стекол; -Установка дверных доводчиков и фурнитуры; -Ремонт перил ограждений лестничных маршей; -Утепление входных дверей, дверей чердаков и подвалов; -Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, тамбурах и подъездах; -Проверка состояния продухов в цоколях и подвалах МКД; -Проведение обходов и технических осмотров элементов строительных конструкций МКД; -Устранение протечек кровли, козырьков и балконных плит; -Устранение повреждений системы водоотвода; - Ремонт трещин и выбоин на лестничных площадках и маршах; - Устранение неисправностей и ремонт поручней, перил и оградительных сеток; - Ремонт примыканий и заделка стыков; | -В течение года; -В течение года; -В течение года; -В течение года; -В течение года; -В течение года; -В течение года; -В течение года; -В течение года; -В течение года; -В течение года; -В течение года; -В течение года; -В течение года; |
| 2 |  | -Ремонт или замена отдельных участков или элементов фундаментов, стен, крыш, оконных и дверных заполнений, лестниц, крылец, плит козырьков, полов, внутренней отделки ПОП; - Восстановление отделочного покрытия стен до 30%, потолков до 30% , полов, отдельных участков в подъездах, технических помещениях и др. общедомовых помещениях; | -В летний период; -В течение года; |
|  | III. Инженерное оборудование. |
| 1 | Общие мероприя-тия | - Проведение обходов, технических осмотров внутридомовых систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и внутреннего водостока; -Проведение обходов и технических осмотров внутридомовой системы электроснабжения; -Проведение обходов и технических осмотров общедомовой системы вентиляции; | -По графику -По графику -По графику |
| 2 | Система теплоснабжения | -Ремонт или замена отдельных участков трубопроводов; -Ремонт или замена отопительных приборов в подъездах, тамбурах, подвалах; -Ремонт или замена регулирующей арматуры; -Восстановление или замена теплоизоляции трубопроводов; -Ликвидация воздушных пробок в стояках и приборах отопления; | -ППР; -ППР; -ППР; -ППР; |
| 3 | Система горячего водоснабжения | -Ремонт или замена отдельных участков внутридомовых сетей горячего водоснабжения; -Ремонт или замена регулирующей арматуры; -Восстановление или замена теплоизоляции трубопроводов; | -ППР; -ППР; |
| 4 | Система холодного водоснабжения | -Ремонт или замена отдельных участков внутридомовых сетей холодного водоснабжения; -Ремонт или замена регулирующей и запорной арматуры; -Ремонт или замена оборудования водомерного узла; | -ППР; -ППР; -ППР; |
| 5 | Водоотведение | -Прочистка канализационных лежаков и выпусков; -Ремонт или замена отдельных участков внутридомовых систем канализации (стояков, лежаков, выпусков); | -ППР; -ППР; |
| 6 | Электроснабжение | -Ремонт или замена элементов электрооборудования: ВРУ, этажных шкафов и щитков, участков электропроводки, общедомовых коммунальных приборов учета, системы автоматического регулирования, отключения освещения в помещениях общего пользования; | -ППР; |
| 7 | Система вентиляции | -Смена отдельных участков и устранение неисправностей вентиляционных коробов, шахт, камер, воздуховодов; -Замена отдельных элементов системы вентиляции (ремни, подшипники и т.д.) -Замена вентиляторов, воздушных клапанов; - Ремонт шахт, оголовков шахт и труб; | -ППР; -ППР; -ППР; |
| 8 | Мусоропровод | -Ремонт отдельных участков ствола мусоропровода; -Ремонт клапанов и шиберных устройств; - Ремонт или замена контейнеров-мусоросборников; | -ППР; -ППР; -ППР; |
|  | I. Аварийное обслуживание. |
| 1 | Общие мероприятия | -Выполнение заявок населения на системах отопления, ГВС, ХВС, водоотведения, электроснабжения, вентиляции и внутреннего водостока; -Устранение аварий и неисправностей в выходные и праздничные дни; -Устранение последствий аварий | - Круглосуточно - Круглосуточно -По мере необходимости |